PP12BP/PP14BP/PP16BP/PP18BP/PP20BP

Direct Call Systeme,

## Notice

MULTI-UNITES

AUDIO INTERCOM SYSTEM

AVERTISSEMENT

POUR LES INSTALLATEURS

Ces instructions doivent être fixées à l'appareil.

COMBINES Mod. HW-ME-6

La version fixée au mur comporte deux boutons poussoirs pour les commandes suivantes :

Bouton  ouverture porte

ou autre système

AVERTISSEMENT POUR UTILISATEUR

- Ne pas ouvrir ou veuillez ne pas modifier le dispositif.

- Le dispositif fonctionne avec une tension très basse (12Vcc), et ne peut pas être relié à des tensions plus élevées.

- Dans le cas d’une panne ou de la modification du système (tel que l’alimentation de  l’installation…),entrer en contact avec un service de maintenance spécialisé.

NOTES:

. La tonalité d'appel du combiné est électronique, donc additionnel, le fiche ER/12 peut être insérée dans le combiné, voir figure 3C.

. L’ouverture de la porte et des équipements automatiques peut être activée même lorsque le combiné est raccroché.

FONCTION DES BORNIER

5 Masse

7 Appel

8 Audio de la platine de rue

9 Audio vers la platine de rue

Pour des services auxiliaires

DISPOSITIFS TECHNIQUES

. Capacité maximale de commutation de contact du bouton : 24V, 1A.

. La température de fonctionnement : 0°C à +50°C. Dimension : 88x220x70mm.

L’unité est complète avec

PLATINE DE RUE

Model. HW-ES-13B

Haut-parleur

Micro

Panneau principal qui est

Disponible avec le module

auxiliaire éclairage automatique

Deux potentiomètres pour:

Volume platine de rue

Volume combiné

FONCTION DES BORNIER 5 Masse

7 Appel commun

8 Audio vers combiné

9 Audio du combiné

+ Alimentation positive

- Alimentation négative

Gâche électrique

DISPOSITIFS TECHNIQUES

.Alimentation: 12V DC

.Consommation: Max. 150mA, (50mA en veille).

. Capacité maximale de commutation de contact du bouton: 24V, 1A.

.Température: -15°C to +50°C.

ALIMENTATION HW-2000B Comprend un transformateur 15Vac et 12Vdc pour une batterie.

FONCTION DES BORNIER

+12  Sortie 12V DC

G GND

AC15 du transformateur

NOTES:

. Il y a deux fils liés au transformateur mais non numérotés. Ils faillent les raccorder au secteur.

. Relier la batterie au système après installation. En reliant le fil ROUGE à la borne ROUGE et le fil NOIR à la borne NOIRE respectivement. La batterie sera automatiquement en service pendant une coupure d'électricité; et se rechargera automatiquement au retour  du secteur.

DISPOSITIFS TECHNIQUES

.Alimentation: 230V ± 10% AC, 50/60Hz.

.Sortie: 12V DC.

.Consommation: <30W

.Temperature: -15°C to +50°C.

.Dimension: 202x165x72mm INSTALLATION

COMBINE HW-ME-6

. Après avoir enlevé le couvercle (au moyen de la vis-voir le schéma 2 au-dessus), fixer la base directement sur le mur, voir figure 3A, ou à la boîte, voir figure 3B ou 3C d’encastrement.

. Sur les murs qui ne sont pas complètement plats, ne pas serrer les vis entièrement.

. Établir les connections du câblage et remettre le couvercle du combiné.

PLATINE DE RUE

Mod. HW-ES-13B

. Utiliser la clé Allen fourni pour desserrer les vis de fixation et pour enlever le plat avant de la boîte d’encastrement (fig. 6) ;

. Couper un trou dans le mur à une taille appropriée selon la dimension d'installation de la boîte d’encastrement ;

. Installer la boîte d’encastrement dans le mur, la fixer par quatre vis fournies (fig. 7) ;

. Câbler la platine de rue selon le diagramme de câblage. Être sûr que tous les fils sont reliés aux bornes correspondantes ;

Remettre la face avant sur le châssis par les deux vis (fig. 8) ;

. Couvrir les vis sur les deux extrémités de la platine avec les caches fournis; AVERTISSEMENT  INSTALLATEUR Ne pas installer le dispositif à un endroit

exposé à des écoulements d’eau, à la lumière du soleil directe, à l'humidité élevée, ou à la température (plus de 50 C) ; Ou soumis à de forte vibration.

PRECAUTION

Lire attentivement les instructions suivantes qui contiennent des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'entretien de l'appareil.

. Déballer l'appareil et vérifier.

. Garder l'emballage potentiellement dangereux (sachets en plastique, polystyrène etc.) hors de la portée des enfants. Jeter l'emballage conformément aux conditions courantes de trie.

. S'assurer que la version d'installation est conforme aux standards de sécurité courants. L'unité ne doit pas être exposée à l'eau ou au éclaboussure.

. Avant de relier l'appareil, être sûr que la tension indiquée sur la plaque de contrôle correspond à celle du secteur.

. Cet appareil doit seulement être employé pour le but pour lequel on le prévoit. N'importe quelle autre utilisation est considérée inexacte et dangereuse.

. Le fabricant exclu la responsabilité des dommages résultant de l'utilisation inexacte, incorrecte ou négligente.

. Avant le nettoyage ou l’entretenir de l'appareil, débrancher du secteur.

. Dans le cas de panne et/ou d’une opération défectueuse, débrancher l'appareil du secteur. Ne pas trifouiller l'appareil.

. Des réparations doivent seulement être effectuées par un sav autorisé par le fabricant.

. Ne pas se conformer aux conditions ci-dessus peut endommager  l'appareil.

L'installateur doit s'assurer que les appareils sont fournis avec des instructions d'utilisation.

. Les diverses unités comportant l'installation doivent seulement être employées pour le but pour lequel elles sont prévues.

- Longueur de câble maximum (section supérieure)

- Conditions des câbles (section moyenne)

- Stratégie de câblage (section inférieure)

NOTE: Les borniers doivent être seulement raccordés les un aux autres. Mettre sous tentions alors que tout n’est pas connecter peut endommager le système.

Utilisé seulement les câbles spécifiés pour s’assurer du bon fonctionnement.

# Text boxes

# SCHEMA  DU CABLAGE

ALPPB

CPPN

CPPN

CPPN

CPPN