Relais temporisé 12Vcc 0 à 90sec.

Analyseur électronique pour contact choc.

AEMI = 8927

Alimentation en 12Vcc.

Consommation au repos de 9mA.

Consommation en alarme de 30mA.

Contact inverseur max. 1A.

CO commun

NO normalement ouvert, se ferme en alarme.

NF normalement fermé, s'ouvre en alarme.

Temps de réglage de 3 secondes à 90 secondes avec le potentiomètre TR.

Sensibilité réglable avec le potentiomètre S.

Dimension 60x65mm, poids 30gr

IN entrée normalement fermée pour utilisation.

UTILISATION EN RELAIS TEMPORISE

Une brève ouverture de la boucle normalement fermée IN entraîne l'ouverture du contact CO-NF pour une durée réglée sur le potentiomètre TR.

Si l'ouverture sur IN est permanente, le contact CO-NF restera toujours ouvert.

On peut aussi bien utiliser le contact CO-NO. Dans ce cas l'ouverture brève IN provoquera la fermeture du contact durant un temps réglable par TR.

UTILISATION EN ANALYSEUR POUR CONTACT CHOC.

Le ou les contacts choc normalement fermés devront être raccordés en série sur la boucle IN. Les bornes CO et NF devront être raccordées à une zone normalement fermée de votre centrale ; vous transformerez ainsi la zone de votre centrale en zone à sensibilité réglable. La sensibilité des contacts chocs sera réglable par le potentiomètre S du module.